Návod k sestavení

Všeobecné pokyny:

Jádro křídla je tvořeno extrudovaným polystyrenem , které je potaženo sklolaminátem s uhlíkovými výztuhami.  S křídlem zacházejte opatrně, v rámci nízké hmotnosti je náchylné na poškození, zejména na promáčknutí.

POZOR! Pro lepení používejte pouze lepidla určená pro polystyren,  epoxidové pryskyřice, či  lepidla na PUR bázi. Nevhodné jsou polyesterové pryskyřice,   přípravky na bázi organických rozpouštědel a většina sekundových lepidel. Potah je mikropórézní a potřísnění taktéž vyvolá poškození jádra.

Sestavení křídla:

Ještě než přistoupíte ke spojení křídel,  vytvořte otvory pro serva pod čtvercovými uhlíkovými výztuhami tak, že obkreslíte obrys serva na potah, vyřežete a vydrolíte jádro.V místě serva u nosníku narazíte u klapky na dva kabely. Kabel blíže k odtokové hraně je určen pro ovládání klapek a potáhnutím směrem  ke kořeni vyjmete jeho konec. Druhý kabel je průběžný a vede k servu křidélka. Při jeho vyjmutí postupujte obdobně jako u brzdící klapky.

Nedělená varianta:  Na kořenovém žebru je svislý zářez. V tomto místě je svislý nosník, který je potřeba při spojování propojit s druhou polovinou křídla pomocí přiložené destičky. Ostrým nožem udělejte vedle tohoto nosníku spáru, aby k němu bylo možno vložit  a přilepit propojovací destičku. S touto destičkou   slepte křídlo natupo k sobě se vzepětím 15mm do prvního zalomení  na každé straně křídla oproti vodorovné rovině. Po zaschnutí vyvrtejte 30mm od náběžné a 30mm od odtokové hrany otvory o průměru 10mm a vylijte zahuštěným epoxidem. Zdrsněte spoj a  přelaminujte uhlíkovou tkaninou. Tkaninu si prosyťte nejlépe mezi dvěmi celofány, obstřihněte na požadovaný  rozměr, jednu stranu strhněte, umístěte, strhněte druhou fólii , překryjte kouskem igelitu s přesahem a přitlačte, spoj bude hladký. Po vytvrzení strhněte igelit a vyvrtejte v místě zpevněným epoxidem otvory pro šrouby M3 na uchycení křídla.

Dělená varianta: U kořenového žebra ve vzdálenosti 30mm a 130mm od náběžné hrany a 6mm od kořene  vyvrtejte na každém křídle  3mm otvory pro uchycení křídla k trupu.

Ocasní plochy:

Uhlíkovou trubku nasaďte na trup a  zakraťte z tenčí strany tak, aby měl trup 115cm.

Svislá ocasní plocha  (SOP)   je předřazena  vodorovné ocasní ploše (VOP).   VOP nalepte pomocí nízkého balzového kozlíku  na konec ocasní trubky tak, aby osa trupu souhlasila s osou VOP a řídící plocha přesahovala délku trubky.  U  SOP zabruste řídící plochu tak, aby  přesahovala   nad  pevnou část VOP  a  přilepte na  ocasní trubku. Takto provedené spoje přelaminujte . Obdobně postupujte i u  motýlkových ocasních ploch . Úhel rozevření je 105 stupňů.

Trup:

Přiložte křídlo  na gondolku, označte si  otvory a zhotovte oválnou díru  pro budoucí  přístup k servům  . V  místech uchycení křídla pak do gondolky zespod vlepte  hliníkovou destičku, nebo překližku s matkami.

Nedělená varianta: Na předním otvoru zhotovte M3 a přišroubujte křídlo. Ustavte správně pravoúhlost vůči ocasu  a vyvrtejte  zadní otvor, zhotovte taktéž M3.

Dělená varianta: označte si jeden z předních otvorů na gondolku a vytvořte závit M3, přišroubujte křídlo,  upravte pravoúhlost vůči ocasu a označte druhý otvor. Pak vytvořte zbývající otvory pro uchycení křídla.

Zdrsněte konec gondolky, našroubujte křídlo a nalepte trubku s ocasními plochami na gondolku tak, aby  tyto korespondovaly s křídlem. Konec kabinky zasahující nad křídlo zabruste podle jeho tvaru .  Na kabinku nalepte středem ocelovou, nebo uhlíkovou strunu s přesahem na každou stranu, aby po nasunutí držela kabinku a v místě doteku struny s tělem gondolky, udělejte drážku, aby se  kabinka nepohnula.

Osazení:

Připojte a zalepte serva v křídle  pouze po obvodu tak,aby se v případě poruchy dala vyřezat  bez poškození křídla. Takto umístěné servo přelepte lepící páskou.

Páky do křidélek vlepte aby spojovaly obě strany potahu na jedné straně průnikem a na druhé natupo.

Gondolka je navržena pro osazení servy pod křídlem v uspořádání za sebou, menší lze nainstalovat i vedle sebe.   Ovládání ocasních ploch je možno provést pomocí bowdenů , nebo nitěmi. V případě použití bowdenu  je vhodné táhnout je uvnitř trubky. Pro ovládání SOP je vhodné vyústění z trubky v místě kde je pevná část spojena s trubkou, aby nedošlo k oslabení  stěny,  bowden VOP pak ústí ven otevřeným  koncem trubky.

Druhá varianta  je ovládání  pomocí  kevlarové nitě a vratné torzní pružinky. Tento způsob ovládání se plně osvědčil u házedel a má nesporné výhody   v úspoře hmotnosti, malých otvorech neoslabujících trubku a také díky jednostrannému tahu vymezuje případné vůle v celém systému.

Nadstavení:

Doporučené těžiště modelu je 50 - 55mm od náběžné hrany křídla a dle chování upravte.

Použitý profil umožňuje vychýlením měnit charakteristiku letu modelu, případně vychýlit křidélko jako brzdu. Doporučujeme tedy nadstavit tyto letové fáze:

rychlý let:  křidélka 2mm nahoru

pomalé kroužení v termice:  křidélka 3-4mm dolů

neutrál

Na páku plynu možno nadstavit plynulé vychýlení klapek, nebo mix s křidélky (butterfly) jako brzdy.

V případě jakýchkoliv nejasností  kontaktujte info@ypsi.cz.